О Т К Р Ы Т О Е    А К Ц И О Н Е Р Н О Е     О Б Щ Е С Т В О

« Б У Р Я Т А Г Р О П Р О М П Р О Е К Т»

Республика Бурятия, 670047  г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 3

тел. 43-41-51, 43-47-09, 43-41-26, факс 43-41-26 OAO-BAPP@ RAMBLER.ru.

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ТАМИРСКОЕ»

Генеральный директор				 		Б.Б-Д. Батоев

Главный архитектор						Д.Ж. Идымов

Улан-Удэ, 2009 г.

Проект генерального плана выполнен ОАО «Бурятагропромпроект»  по заказу Администрации МО «Кяхтинский район» (муниципальный контракт №09/044 от «28» сентября 2009г.) в соответствии  с техническим заданием.

Проект генерального плана МО СП «Тамирское» разработан на основе:

- материалов, предоставленных администрацией сельского поселения «Тамирское»,

- утвержденной программы социально-экономического развития МО «Кяхтинский район» на 2008-2010 годы и на период до 2017 года,

- утвержденной программы социально-экономического развития МО  СП «Тамирское»  на 2008-2010 годы и на период до 2017 года,

-  генерального плана, совмещенного с проектом детальной планировки части селитебной территории села Тамир, центральной усадьбы колхоза «Родина» Кяхтинского района БурАССР  (институт «Бурятагропромпроект», 1988 г.).

При подготовке проекта авторский коллектив руководствовался законами РФ и Республики Бурятия, действующими нормативными документами.

Картографические материалы разработаны на топографической основе масштаба 1:100 000 и 1:2000 с использованием  программных ГИС технологий:  Easy Trace, Panorama Map, AutoCad, MapInfo.

Дальнейшие действия:

–  рассмотрение, публичное обсуждение, согласование;

– уточнение и последующее утверждение, реализация проекта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 178 от 24.03.2007 г. «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований».

Авторский коллектив:

Главный архитектор 						Д.Ж. Идымов

инженер - картограф 						С.В. Дубовикова

экономист	 							В.Б. Яковлева

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

ВВЕДЕНИЕ	4

ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,  ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ  РАЗВИТИЯ И  ОГРАНИЧЕНИЯХ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.	5

1.1. Краткая характеристика территории сельского поселения.	5

1.2. Существующие границы и земельные ресурсы сельского поселения.	7

1.3. Использование территории сельского поселения для размещения объектов капитального строительства поселенческого значения.	8

1.4. Установленные ограничения использования территории сельского поселения.	10

ГЛАВА 2. ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.	20

2.1.  Мероприятия по территориальному планированию.	20

2.1.1. Планировочная организация территории.	20

2.1.2 Функциональное зонирование территории.	23

2.3. Озеленение.	30

2.4. Внешний и внутренний транспорт. Сеть улиц и дорог.	31

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	33

Приложения

# Картографические материалы:

# Схема 1. Ситуационный план.

# Схема 2. Использование территории сельского поселения с отображением границ земель

# различных категорий.

# Схема 3А. Использование территории населенного пункта с. Тамир.

# (объекты электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения).

# Схема 3Б. Использование территории населенного пункта с. Ивановка.

# (объекты электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения).

# Схема 4. Границы зон с особыми условиями использования территорий.

# Схема 5. Функциональное зонирование населенного пункта села Тамир.

# 6. ОСНОВНОЙ  ЧЕРТЕЖ.

# Исходные документы:

# Техническое задание;

# Протокол публичных слушаний.

# ВВЕДЕНИЕ

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территорий поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

•обеспечения устойчивого развития поселения;

•формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

•сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;
•развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
•формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

Основной задачей пространственного развития территории является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача реализуется путем обеспечения экологически устойчивого развития территории, сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, повышения ее  инвестиционной привлекательности, способствующей реализации инвестиционных проектов, созданию новых рабочих мест, повышению уровня жизни населения, создания доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможности получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения.

# ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,  ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ  РАЗВИТИЯ И  ОГРАНИЧЕНИЯХ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

# 1.1. Краткая характеристика территории сельского поселения.

МО сельское поселение «Тамирское» расположено в восточной части Кяхтинского района, в 320 км от г. Улан-Удэ - столицы Республики Бурятия и в 100 км от г. Кяхта – районного центра.

Общая площадь поселения - 30925 га.

В состав МО СП «Тамирское» входят 3 населенных пункта  –  с. Тамир, с. Ивановка и с. Шазагай.

Численность постоянного населения  на 01.01.2009г. составляет 1109 человек, или 2,7% от общей численности жителей района.

Количество дворов в поселении– 432, из них в с. Тамир – 257, в с. Шазагай – 96, в с. Ивановка – 79.

В последние пять лет наблюдается  отрицательная динамика численности населения.

В прогнозный период, в случае улучшения демографической и миграционной ситуации в результате реализации принятых программ социально-экономического развития района и поселения, численность населения  в сельском поселении «Тамирское» может увеличиться с 1109 человек до 1150 человек к 2017г. и до 1180 человек  к 2033г.

Общая протяженность границ поселения МО «Тамирское» составляет 86,1 км. Поселение граничит на севере с Бичурским районом, на востоке – с СП «Кударинское», на юге граничит с СП «Большекударинское, на западе – с СП «Убур-Киретское». Местоположение МО СП «Тамирское» на территории Кяхтинского района показано на ситуационной схеме, границы сельского поселения и границы населенных пунктов показаны на схеме 2. (Современное использование территории сельского поселения).

Климат резко континентальный с большими годовыми и суточными колебаниями температур воздуха. Южная Бурятия отличается повышенным числом солнечных дней в году. Большие положительные величины радиационного баланса являются основной причиной прогревания территории и формирования засушливой погоды. Многолетний режим выпадения осадков неравномерен. Среднегодовое количество осадков достигает 310 мм. Средняя высота снежного покрова составляет 11 см, максимальная - 26 см, преобладающее направление ветров - северных и южных румбов.

Поселение расположено в горной местности, входящей в охранную зону БПТ (Байкальской природной территории).

# На территории поселения расположено Кяхтинское лесничество  Республиканского агентства лесного хозяйства Министерства природных ресурсов Республики Бурятия. Лесничество занимает северную часть  муниципального образования СП «Тамирское».

Учтенных ГБЗ РФ и ТБЗ РБ запасов  полезных ископаемых в пределах МО СП «Тамирское» по состоянию 01.01.2009 г. нет.

Связь с республиканским и районным центрами осуществляется только автомобильным транспортом.

# 1.2. Существующие границы и земельные ресурсы сельского поселения.

Формирование территории муниципального образования производилось, в соответствии с действующим законодательством на основе закрепления их границ путем разработки соответствующих картографических описаний, состав и содержание которых, а также порядок их утверждения определялся органами государственной власти Республики Бурятия.

Земельные ресурсы поселения состоят из 4 категорий.

Таблица 1.

Состав земель сельского поселения по категориям

| п./п. | Наименование категории | Фактическая площадь, га | В % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего земель поселения | 30925 | 100 |
| 1 | в том числе: земли сельскохозяйственного назначения | 20477 | 66,2 |
| 2 | земли населенных пунктов | 476 | 1,5 |
| 3 | земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения | 25 | 0,1 |
| 4 | земли особоохраняемых территорий и объектов | - |  |
| 5 | земли лесного фонда | 9947 | 32,2 |
| 6 | земли водного фонда | - |  |
| 7 | земли запаса | - |  |

Состав земель сельского поселения «Тамирское» отражен на схеме 2 (Современное использование территории поселения).

Общая площадь земель населенных пунктов – 476 га, из них: с. Тамир  - 300 га, с. Ивановка – 70 га и с. Шазагай – 106 га.

Земли запаса, земли водного фонда и земли особоохраняемых территорий и объектов не сформированы и не закреплены юридически.

В последующем при проведении землеустроительных мероприятий следует упорядочить землепользование на территории сельского поселения.

# 1.3. Использование территории сельского поселения для размещения объектов капитального строительства поселенческого значения.

Наиболее интенсивно используемая часть территории сельского поселения - это земли населенных пунктов, на них расположены все объекты капитального строительства (здания и сооружения).

### Производство.

#### Сельскохозяйственное производство в поселении представляют 5 КФХ и личные подсобные хозяйства в количестве 402 единиц.

Ведущая отрасль сельского хозяйства поселения – животноводство. Его развитию способствует наличие пастбищных угодий. Преобладает разведение крупного рогатого скота мясного направления. Развито и овцеводство.

Заготовка и переработка древесины представлены 3 действующими предприятиями.

В перспективе предусматривается развитие лесоперерабатывающих производств с ориентацией на глубокую переработку древесины.

Социальная инфраструктура.

Образование.  В сельском поселении действуют 2 общеобразовательные школы.

В средней школе с. Тамир (вместимостью - 300 уч/мест) в настоящее время обучается 147 учеников. При школе имеется интернат на 90 учеников, где проживают в настоящее время 23 школьника, часть помещений эксплуатируется  под школьные мастерские. Начальная школа в с. Ивановка рассчитана  на 50 учеников, в настоящее время обучаются 6 учеников.

Детское дошкольное учреждение в поселении представлено детским садом на 90 детей в с. Тамир, которое в настоящее время посещают 22 ребенка.

Здравоохранение. Медицинскую помощь населению поселения оказывают  Тамирская врачебная амбулатория мощностью 25 посещений в смену, фельдшерско-акушерский пункт на 8 посещений в смену в с. Шазагай и в с. Ивановка - ФАП  на 7 посещений в смену.

Культура и спорт.  В поселении функционируют 3 сельских клуба, 3 библиотеки. В каждом населенном пункте имеется сквер.

Торговля представлена 6 магазинами (товары повседневного спроса).

Связь и другие услуги.  В поселении функционируют отделения почтовой связи, в с. Тамир находится узел электросвязи.

Жилищный фонд.

Преобладающая часть жилищного фонда сельского поселения состоит из  деревянных домов с печным отоплением и приусадебными участками. В сельском поселении площадь жилищного фонда составляет 18,9 тыс. кв.м., средняя обеспеченность жилплощадью составляет 17 кв.м.

Транспортная инфраструктура.

Через поселение проходит автомобильная дорога республиканского значения «Мурочи – Малая Кудара – граница с Читинской областью», с соседними муниципальными образованиями соединяет грунтовая дорога «Мурочи – Шазагай - Тамир – Кудара-Сомон». По техническим параметрам автомобильная дорога «Мурочи – Шазагай - Тамир – Кудара-Сомон» не соответствует нормативным требованиям, характеризуется высокой степенью износа. Село Ивановка с административным центром поселения соединяет грунтовая дорога, которая также характеризуется высокой степенью износа и неудовлетворительным состоянием мостовых сооружений на ней.

Жители поселения пользуются услугами маршрутного такси «Шарагол - Тамир – Улан-Удэ» и «Тамир – Кяхта».

Инженерная инфраструктура.

#### Объекты водоснабжения.

#### В настоящее время на территории МО СП «Тамирское» действуют 11 водозаборных скважин, из которых 2 скважины обеспечивают хозяйственно-питьевые и технические нужды с. Тамир, 3 скважины расположены в с. Шазагай, 2 скважины  -  в с. Ивановка и 4 скважины на межселенной территории (полевой стан в урочище Моченка, убойный цех КФХ «Перешеек», бывшее ОТФ «Подперешеек» и полевой стан «Дабан»).

Водоснабжение осуществляется от водозаборных башен со скважинами, оборудованными погружными насосами. Часть населения питается из индивидуальных колодцев. В с. Шазагай качество питьевой  воды не соответствует нормативам, в остальных населенных пунктах поселения нет заключений.

#### Объекты электроснабжения.

Источником электроснабжения поселения является опорная подстанция 35/10 кВ «Перешеек».   На территории населенных пунктов воздушные линии 10 кВ выполнены на деревянных опорах с железобетонными приставками. Все существующие подстанции комплектные, однотрансформаторные и находятся в удовлетворительном состоянии.

#### Объекты теплоснабжения и водоотведения.

В селе Тамир действуют 4 котельные, которые обслуживают социально-культурные объекты (школа, клуб, детский сад, магазин РАЙПО). Отпуск тепла предусматривает только отопление, из них котельная при школе работает от электричества, а остальные 3 - термосифонные.  Сети канализации  на территории поселения отсутствуют. Детский сад в с. Тамир имеет выгребную яму, жидкие бытовые отходы поступают в септики и к месту утилизации вывозятся специализированным автотранспортом.

Объекты электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения отображены на схемах 3А и 3Б.

Объекты внешней зоны.

На территории СП «Тамирское» имеются следующие объекты внешней зоны:

с. Тамир -

- действующее кладбище расположено в северо-восточной части села в 300 м от жилого массива;

- еще одно действующее кладбище в 500 м от жилого массива в восточной части села;

- в 1 км на северо-восток от села расположена свалка ТБО;

- в 0,8 км на юго-запад от села - свалка ТБО;

- в удалении  2,3 км на юго-запад от села находится скотомогильник.

с. Шазагай -

- действующее кладбище расположено в 400 м к югу от восточной части жилого массива;

- в 0,8 км к северо-востоку от села находится свалка ТБО;

- в 1,3 км на юго-запад от западной окраины села расположен скотомогильник.

с. Ивановка -

- действующее кладбище расположено в  0,5 км к югу от центральной части села;

- в 3 км на восток на южном склоне г. Амбон находится закрытое кладбище;

- в  0,7 км к югу от центральной части села расположена свалка ТБО;

- в  1,3  км к югу от центральной части села находится скотомогильник.

Объекты внешней зоны представлены на схеме 4.

# 1.4. Установленные ограничения использования территории сельского поселения.

Природный комплекс любой населенной территории подвергается усиленному антропогенному прессингу. На территории МО СП «Тамирское» такое негативное воздействие оказывается промышленными  и сельскохозяйственными объектами, населенными пунктами и инфраструктурными объектами.

В этих условиях необходима организация системы охраняемых территорий, создание так называемого «природного каркаса», удерживающего экологическое равновесие для нормального функционирования всей системы. Взаимодействующая система охраняемых территорий должна иметь ряд экологических коридоров, соединяющих их в систему. На охраняемых территориях ограничивается или запрещается градостроительная деятельность.

В соответствии с законодательством места проживания человека и природная среда отделяются от негативно воздействующих объектов производства и инженерной инфраструктуры защитными зонами. В указанных зонах устанавливаются ограничения градостроительной деятельности.

Вся система ограничений состоит из территорий (зон) с особыми условиями их использования. Одна из задач территориального планирования – выявление (и установление) границ соответствующих зон на основе нормативных требований или в результате разработки соответствующих проектов.

Проекты зон ограничений в соответствии с действующим законодательством разрабатываются с учетом положений документов территориального планирования.

Система охраняемых территорий поселения состоит из территорий объектов культурно-исторического наследия (особо охраняемые территории объектов культурного наследия), в том числе объектов археологического наследия.

Система зон с особыми условиями использования территории включает:

- водоохранные зоны рек и водоемов;

- санитарно-защитные зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных, инженерно-технических и санитарно-технических объектов;

- зоны охраны воздушных линий электропередач;

- придорожные полосы автомобильных дорог.

### 1.3.1. Предложения по установлению границ территорий объектов культурного наследия.

Культурно-исторический потенциал МО СП «Тамирское» представлен 12 археологическими памятниками:

- Могильник "	Подхаян-I"	   	II-I тыс. до н.э.

- Могильник "	Подхаян-II"	II-I тыс. до н.э.

- Могильник "	Подхаян-III"	II-I тыс. до н.э.

- Писаница "	Хабшаг"		I тыс. до н.э.

- Могильник 	"Озерная-I"		II-I тыс. до н.э. X-XV вв. н.э.

- Могильник "	Озерная-II"		II-I тыс. до н.э.

- Могильник  "Угрюмиха"		II-I тыс. до н.э.

- Могильник "Малый Амбон"	II-I тыс. до н.э.

- Могильник  "Подзвонкая"	II-I тыс. до н.э. X-XV вв. н.э.

- Поселение  "Подзвонкая"	палеолит

- Петроглифы  "Усть-Тамир-I"	I тыс. до н.э.

- Петроглифы "Усть-Тамир-II"	I тыс. до н.э.

Архитектурным памятником регионального значения конца XIX в. является

- здание церковно-приходской школы (с. Тамир).

Государственная охрана объектов культурного наследия регламентируется федеральным законом РФ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 24.05.2002г.

В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с федеральными законами, законами субъектов РФ устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель (ст. 99 Земельный кодекс РФ).

Характер использования территории, ограничения и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории достопримечательного места в отношении объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры) регионального и местного значений согласовываются с органом охраны объектов культурного наследия Республики Бурятия (Закон РБ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры» от 22.11.2003г.).

### 1.3.2. Предложения по установлению границ водоохранных зон поверхностных водных объектов.

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения  загрязнения, засорения,  заиливания и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В соответствии с п.4 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере 50 метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере 100 метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере 200 метров.

Ширина водоохранной зоны составляет для рек:

- Кудара (общая протяженность - 83 км) – 200 метров,

- Тамир (общая протяженность - 26 км) – 100 метров,

- Киреть (общая протяженность - 25 км) – 100 метров.

Для протоков рек Кудара, Тамир и для остальных малых рек ширина водоохраной зоны составляет 50 м.

Общая площадь водоохранных территорий – 2072 га.

Водоохранные зоны показаны на схеме 4. (Границы зон с особыми условиями использования территории).

1.3.3. Предложения по установлению санитарных зон охраны источников питьевого водоснабжения.

Зона санитарной охраны представляет собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается режим, исключающий возможность загрязнения, а также ухудшения качества воды, подаваемой водозаборными сооружениями.

Согласно норм СанПиН 2.1.4.1110-02 для подземных источников водоснабжения предусматривается устройство зоны санитарной охраны из 3 поясов.

Граница первого пояса (зона строгого режима) создается с целью устранения случайного или умышленного загрязнения водозаборных сооружений. Радиус зоны строгого режима должен быть 30-50 м. Территория первого пояса ограждается забором, засевается травой, защищается посадкой кустарников, планируется с учетом отвода поверхностного стока за пределы ее границ.

В границах первого пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- проживание людей;

- содержание скота;

- доступ посторонних;

- посадка и выращивание зеленых насаждений с применением органических удобрений и ядохимикатов;

- проведение строительных работ без ведома органов Госсанэпиднадзора.

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора.

В границах второго пояса запрещается размещение производственных и коммунальных объектов, негативно влияющих на зону водоносного горизонта. Запрещается строительство объектов жилищно-гражданского назначения без инженерного обустройства.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

### 1.3.4. Предложения по установлению границ охранных зон линий электропередач.

Охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 10 кВ устанавливаются вдоль воздушных линий электропередач в виде земляного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обеим сторонам от крайних проводов (на основании Постановления Правительства РФ №1420 от 01.12.1998 г.)

Ширина охранных зон электрических линий устанавливается в зависимости от напряжения линий электропередач (до 20 кВ – 10 м; от 35 кВ до 100 кВ – 20 м; от 110 кВ до 220 кВ – 25 м).

По территории сельского поселения проходят линии электропередач напряжением: ВЛ-110 кВ «Окино-Ключи – Кудара-Сомон», ВЛ-35 кВ «Кудара-Сомон - Октябрьский»   и более 10 линий ВЛ-10 кВ.

Общая площадь охранных зон ЛЭП – 226 га.

1.3.5.  Предложения по установлению границ придорожных полос автомагистрали.

Через поселение проходит автомобильная дорога республиканского значения «Мурочи – Малая Кудара – граница с Читинской областью»» (протяженность по территории сельского поселения – 12,4 км).

По установлению границ полосы  отвода автомобильной дороги «Мурочи – Малая Кудара – граница с Читинской областью»  проведены землеустроительные работы  и  государственный кадастровый учет. Общая площадь полосы отвода автодороги в пределах сельского поселения «Тамирское» равна 21,5 га.

### 1.3.6. Предложения по установлению санитарно-защитных зон.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) производственно-коммунальных, инженерно-технических и санитарно-технических объектов устанавливают специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с законодательством об охране окружающей среды специальными нормативами и правилами.

Главным санитарным требованием является размещение селитебной территории с наветренной стороны относительно промышленных зон и выше по течению реки.

Санитарно-защитные зоны согласно пункта 4.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- действующее кладбище – 300 м;

- закрытое кладбище – 100 м;

- свалки ТБО – 500 м;

- скотомогильники – 1000 м.

Местоположение существующего скотомогильника (в удалении  2,3 км на юго-запад от села Тамир) не соответствует санитарным нормам (расположен в непосредственной близости к водоохранной зоне). Проектом предлагается закрыть скотомогильник  и организовать скотомогильник в местности «Пожарское».  Свалки ТБО, расположенные на территории поселения, соответствуют санитарным нормам и выдержана санитарно-защитная зона в 500м.

Общая площадь санитарно-защитных зон кладбища, свалок ТБО составляет 1220 га.

Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами.

Ширина СЗЗ устанавливается с учетом санитарной классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий и натурных исследований.

В соответствии с санитарной классификацией (СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03) деревообрабатывающее производство относится к III классу.

На территории поселения лесозаготовкой и лесопереработкой занимаются 3 предприятия. Пилорама, расположенная в с. Шазагай, не соответствует нормам СанПин, проектом предлагается перенести его в западную окраину с. Шазагай. Общая площадь СЗЗ предприятий лесопереработки составляет 81,3 га.

Границы зон с особыми условиями использования территории представлены на схеме 4.

### 1.3.7. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Сейсмические условия. Территория поселения расположена в зоне с сейсмичностью 7 баллов. Сейсмичность отдельных площадок может увеличиваться или уменьшаться на 1 балл по сравнению с фоновой в зависимости от грунтовых и гидрогеологических условий.

Строительство должно осуществляться в соответствии со СниП II-7-81      («Строительство в сейсмических районах»).

Факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера являются:

- территории лесов  - территории потенциальных лесных пожаров;

- Кударинское водохранилище  (гидросооружение 4 класса);

- транспортная инфраструктура;

- объекты электроэнергетики.

Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного  характера и воздействия их последствий показаны на схеме 5.

Таким образом, на территории сельского поселения образована система охраняемых территорий и зон с особыми условиями использования территории, которая актуализирована в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Общая площадь таких территорий составляет – 3621 га (11,7% территории поселения). В данной системе устанавливаются различные ограничения градостроительной деятельности: от установления определенных видов деятельности до полного ее запрещения. Данную систему можно рассматривать как совокупную (недифференцируемую) зону ограничений градостроительной деятельности, в пределах которой не рекомендуется размещать в дальнейшем новые объекты капитального строительства местного значения. В отношении существующих объектов капитального строительства применяется принцип, согласно которому они продолжают функционировать и могут усовершенствоваться в тех случаях, когда их размещение на данной территории не противоречит законодательству.

# ГЛАВА 2. ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

# 2.1.  Мероприятия по территориальному планированию.

## 2.1.1. Планировочная организация территории.

Планировочная организация территории призвана обеспечить компактное размещение и взаимосвязь функциональных зон; рациональное районирование территории в увязке с системой общественных центров, инженерно-транспортной инфраструктурой; эффективное использование территории в зависимости от её градостроительной ценности; комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, ландшафтных, национально-бытовых и других местных особенностей; охрану окружающей среды, памятников истории и культуры и создать, в итоге, предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- завершение формирования многофункционального общественного центра населенного пункта;

- формирование жилых кварталов и их благоустройство;

- новое строительство;

- совершенствование многофункциональной системы зеленых насаждений населенного пункта;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- земельные преобразования, связанные с установлением новых границ населенного пункта.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения.

Существующие производственные предприятия в поселении, расположенные с учетом санитарно-защитных зон, генеральным планом сохраняются на своих территориях при условии проведения мероприятий по сокращению вредного воздействия на окружающую среду в направлении совершенствования технологических процессов и модернизации оборудования, а также создания санитарно-защитных зон и озеленения производственных территорий.

Завершение формирования общественного центра в с. Тамир заключается в развитии существующих объектов обслуживания, их реконструкции и модернизации, строительстве новых объектов.

Предусматривается дополнительное строительство:

- спорткомплекса по ул. Школьной,

- площадки отдыха по ул. Ленина (район школы),

- 4-х детских площадок.

Предусматривается реконструкция, благоустройство и дополнительное озеленение территории общественного центра, сквера.

Одним из существенных элементов архитектурно-планировочной и пространственной структуры населенного пункта является жилая зона, т.е. часть селитебной территории, застроенная жилыми домами. Для создания завершенной композиции жилой зоны генпланом намечено как новое строительство жилых кварталов в южной части села Тамир, так и достройка существующих жилых кварталов.

Генпланом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям.

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем строительства новых, реконструкции и модернизации существующих дорог.

По развитию и совершенствованию  транспортной инфраструктуры планируется реконструкция автодороги «Мурочи – Шазагай –Тамир – Кудара-Сомон». Программой СЭР МО  СП «Тамирское»  предусмотрены: капитальный ремонт дорог в черте населенных пунктов с. Тамир и с. Шазагай (асфальтовое покрытие) и строительство на автодороге «Ивановка - Тамир» 2 мостовых сооружений и 3 водопропускных труб.

Неотъемлемой частью общей архитектурно-планировочной структуры населенного пункта является создание многофункциональной системы зеленых насаждений.

Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения внешнего облика населенного пункта.

Ландшафтная архитектура участвует в формировании своеобразного облика  каждого общественного центра, усиливает его композиционное качество.

Одной из функций общественных центров является проведение массовых мероприятий: митингов, праздничных гуляний, фестивалей и пр.

Средствами озеленения и благоустройства должна создаваться благоприятная функциональная и эстетическая среда пространства. Кроме того, должны использоваться элементы дизайна – информационные устройства, декоративная подсветка, световая реклама и др.

Элементы благоустройства – малые формы архитектуры, декоративные покрытия, растительные группы и цветочные оформления создают в целом на территории общественно-деловых центров благоприятную среду общественной и культурной деятельности.

Для общественных центров рекомендуется использовать преимущественно индивидуальные малые формы архитектуры в колористической форме, близкой к природной.

Генпланом сохраняются все памятники истории и монументального искусства, расположенные на территории  сельского поселения.

Земельные преобразования, связанные с установлением новых границ населенного пункта.

Материалы данного документа определяют проектную границу населенного пункта с. Тамир  площадью   330 га.

В связи с установлением новых границ населенного пункта с. Тамир, в установленном законом порядке, подлежат переводу из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта 30 га (определено условно) в   юго-западной части с. Тамир.

## 2.1.2 Функциональное зонирование территории.

Основной составляющей генерального плана сельского поселения «Тамирское» применительно к территории села Тамир является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования.

Функциональное зонирование территории населенного пункта предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны и улучшения проживания, основываясь на фактическом функциональном использовании территории.

Основу организации территории села Тамир составляют следующие виды взаимосвязанных функциональных зон:

- жилая;

- общественно-деловая;

- производственная;

- рекреационная;

- специального назначения;

- сельскохозяйственного использования;

- инженерной и транспортной инфраструктур;

- охранные зоны.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенного пункта в природном пространстве отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

Жилая зона.

Жилая зона занимает основную часть территории села и предназначена для размещения индивидуальной застройки.

В жилых зонах размещаются отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, автостоянки, гаражи индивидуальных машин, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, промышленные, коммунальные, складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

В генеральном плане с. Тамир жилая зона представлена территориями существующей застройки различного вида (усадебного типа, 2-х квартирные жилые дома), а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилья. В кварталах жилой застройки предусматриваются территории для возможного размещения объектов общественно-деловой зоны. Это могут быть объекты малого бизнеса, размещаемые на приусадебных участках в индивидуальной жилой застройке.

Генеральным планом определена территория для освоения на первую очередь (до 2017 г.) -  участок общей площадью  20 га в юго-западной части села Тамир.

Общественно-деловая зона.

Общественно-деловая зона села Тамир представлена общественным центром, расположенным в центральной части населенного пункта по улице Ленина. Общественный центр характеризуется многофункциональным использованием территории.

Разрешенные виды использования территории общественных центров: размещение объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовых зданий, автомобильных стоянок транспорта, центров деловой, финансовой, общественной активности, торговых комплексов, предприятий связи, научных учреждений, офисов, контор, компаний и других предприятий бизнеса.

Село Тамир является административным, деловым, культурным центром муниципального образования СП «Тамирское» и имеет достаточно развитую сеть учреждений обслуживания. Генеральным планом предусматривается развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов.

Основными принципами  оптимизации системы обслуживания населенного пункта, подбора и определения мощности предприятий являются:

– повышение уровня и качества обслуживания при одновременном сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых целях;

– максимально возможное приближение и равномерное рассредоточение в жилой застройке обслуживающих центров периодического и повседневного спроса для удовлетворения потребностей населения.

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения обслуживания делятся на категории:

– учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для постоянного населения: детские дошкольные учреждения, начальные общеобразовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, комплексные физкультурные площадки, столовые, приемные пункты КБО, бани, кафе и т.д. Учреждения повседневного спроса находятся в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом микрорайоне или жилой группе населенного пункта;

– учреждения периодического пользования (межпоселкового обслуживания) – вторая ступень обслуживания – размещаются в центрах сельских поселений. Для постоянного населения: средние школы, поликлиники, амбулатории, кинотеатры, клубы, стадионы, кафе, комбинаты бытового обслуживания, магазины – обслуживают население в пределах 30 минутной транспортной доступности;

–  учреждения  эпизодического  пользования:  административно - хозяйственные, деловые, финансово-кредитные учреждения, музеи, библиотеки, учреждения стационарного медицинского обслуживания, соцобеспечения.

Для дальнейшего развития сельского поселения генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений соцкультбыта с сохранением и реконструкцией существующих объектов:

в период до 2017г:

- строительство здания стоматологической амбулатории (с. Тамир);

- строительство ФАП (с. Шазагай);

- строительство ФАП (с. Ивановка);

- реконструкция здания СПК под КБО (с. Тамир);

- строительство спортивного зала (с. Тамир);

- строительство стадиона (с. Тамир);

- строительство 4 детских площадок (с. Тамир);

- реконструкция здания церковно-приходской школы (организация музея);

- строительство памятника воинам – землякам (с. Тамир).

в расчетный строк:

- строительство ДК (с. Тамир).

Производственная зона.

Основу планировочной организации сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направления трудовых связей.

Генеральным планом предусматривается:

- развитие  и реконструкция существующих производственных территорий;

- строительство транспортных дорог;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;

-упорядочение функционально-планировочного зонирования производственной зоны;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реконструкции и модернизации сохраняемых объектов.

На территории поселения действует ряд производственных предприятий, имеющих источники воздействия на среду обитания и здоровье человека. Это предприятия лесоперерабатывающей промышленности. Предприятия лесопереработки сохраняются ввиду их капитальности, здесь на первый план выдвигается необходимость:

- модернизации оборудования и внедрения прогрессивных технологий,

- максимального  благоустройства  и  инженерного  оборудования  их  территорий,

- создания и озеленения санитарно-защитных полос по периметру всех предприятий и озеленения непосредственно производственных территорий, что позволит сократить негативные воздействия данных предприятий на окружающую среду.

Размещение новых объектов предпринимательской деятельности (строительство мельницы и цеха по производству кирпича), планируется разместить на существующей производственной территории в западной части с. Тамир – территория бывшего МТМ и гаражей. Цех по производству кирпича в с. Шазагай разместить на западной окраине села.

Планировка существующих предприятий должна обеспечивать наиболее благоприятные условия для производственного процесса и трудовой деятельности, рациональное и экономичное использование земельных участков.

Незастроенные и свободные от транспорта и складов участки целесообразно занять под зеленые насаждения.

Все существующие объекты коммунального назначения генеральным планом сохраняются.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры.

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного транспорта, ЛЭП, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур подразделяется на подзоны:

зона транспортной инфраструктуры включает в себя участки территории, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций наземного транспорта (автомобилей) и установления санитарно - защитных зон и санитарных разрывов таких объектов.

Зона наземного транспорта представлена полосой отвода автомагистралей, в границах красных линий застройки, выделяемых в соответствии с документами территориального планирования с учетом пожарных, санитарно-гигиенических требований, гражданской обороны.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- земляные полотна с проезжей частью, обочинами, тротуарами, велосипедными дорожками, системой водоотвода и другими характерными техническими элементами дорог;

- дорожно-транспортные сооружения (развязки, мосты и др.);

- конструктивные элементы дорожно-транспортных сооружений;

- остановочные площадки, расширения дороги, дублирующие участки дорог;

- защитные сооружения.

Инженерная инфраструктура.

Зона инженерной инфраструктуры представлена структурой существующих и проектируемых инженерных сетей и сооружений:

- водоснабжения (водозаборные сооружения, водозаборы, охранные зоны I, II, Ш пояса);

- электроснабжения (коридоры воздушных линий электропередач 10 кВ, 35кВ,  ПС, РП, ТП,);

- теплоснабжения (котельные, теплосети);

Проектом предусмотрено в период до 2017 г.:

-  строительство 2-х водозаборных скважин в с. Тамир;

- строительство  скважины  в с. Шазагай;

- реконструкция недействующих 2 скважин в с. Тамир;

-  строительство водопроводной сети длиною 5 км в с. Тамир;

- строительство водопроводной сети длиною 3 км в с. Шазагай.

Рекреационная зона.

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки населенных пунктов, поселений и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Зона рекреации включает в себя участки территории с. Тамир,  используемые и предназначенные для отдыха населения, улучшения экологической обстановки, на которых расположены скверы, сады.

Зона рекреационно-ландшафтных территорий состоит из участков используемых и предназначенных для массового кратковременного отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом, занятых лесами на территории населенных пунктов, лесопарками, парками, природными и искусственными водоемами, реками, иными природными ландшафтами, в том числе особоохраняемыми природными территориями и территорий, которые могут обладать историко-культурной и иной ценностью.

Проектом в расчетный период предусмотрена рекреационно-ландшафтная зона в с. Тамир на территории общей площадью 5 га (строительство в устье руч. Камышовый  искусственного водоема и организация участков для кратковременного массового отдыха на побережье  р. Тамир - от моста до устья руч. Камышовый).

Зона специального назначения.

Зона представлена территориями существующих действующих кладбищ, свалок ТБО, скотомогильников.

Неосновные и сопутствующие виды использования зоны: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием таких зон, зеленые насаждения.

Зона с особыми условиями использования.

К охранным зонам относятся зоны, требующие специального режима использования.

В составе генерального плана отражены следующие типы зон с ограничениями использования:

-  водоохранные зоны рек и водоемов,

-  охранные зоны источников водоснабжения,

-  охранные зоны ЛЭП,

-  СЗЗ производственно-коммунальных, инженерно-технических

и санитарно-технических объектов.

Зона сельскохозяйственного использования

К зоне сельскохозяйственного использования относятся земли сельскохозяйственного назначения, предоставленные для нужд сельского хозяйства, другие земли, предназначенные для этих целей в соответствии с градостроительной документацией о территориальном планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, болота, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота).

# 2.3. Озеленение.

На территории с. Тамир зеленые насаждения общего пользования представлены

- озеленением территорий общественных зданий и сооружений;

- частичным озеленением участков школы и дошкольного учреждения;

- сквером в центре села.

Одним из важнейших мероприятий генерального плана является создание на территории населенного пункта многофункциональной системы зеленых насаждений. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

  - общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

  - ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

  - специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.);

  - индивидуального пользования (приусадебные участки,  выполняются непосредственно проживающими жителями);

  - рекреационные (лесопарки и т. д.).

# 2.4. Внешний и внутренний транспорт. Сеть улиц и дорог села Тамир.

Административный центр сельского поселения «Тамирское» – с. Тамир – связан с другими населенными пунктами поселения, района и республики автомобильными дорогами.

Внешними автодорогами являются автомобильная дорога республиканского значения «Мурочи – Малая Кудара – граница с Читинской областью» и автомобильная дорога районного значения «Мурочи – Шазагай - Тамир – Кудара-Сомон». Административный центр поселения с. Тамир с населенным пунктом с. Ивановка   соединяет грунтовая дорога «Ивановка – Перешеек».

Существующая планировочная структура села Тамир представлена регулярной сеткой улиц и дорог.

Основным центром транспортного тяготения является общественный центр с социальной инфраструктурой.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковая дорога, по которой осуществляется связь населенного пункта с внешними дорогами общей сети;

- главная улица, обеспечивающая связь жилых территорий с общественными центрами – ул. Ленина;

- улицы в жилой застройке:

основные – осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

второстепенные – обеспечивающие связь между основными жилыми улицами.

Ширина дорог и улиц продиктована, в основном, сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 22 м, ширину проезжей части  7,0 – 10,0 м.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, локальные мероприятия при устройстве транспортных развязок и примыканий.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Генеральный план МО СП «Тамирское» является составной частью комплексной программы социально-экономического развития поселения. Данный проект совместно с программой социально-экономического развития решает задачи по упорядочению земельных отношений и размещению объектов капитального строительства.

Электронная часть проекта генерального плана реализована в ГИС-среде Map Info, которая успешно используется при управлении территориями.

Основными преимуществами использования геоинформационных технологий в территориальном планировании являются:

- возможность постоянной актуализации цифровых картографических материалов и семантических баз данных;

- научная обоснованность проектных предложений за счет более достоверной информационной базы;

- возможность моделирования и «проигрывания» большого количества вариантов развития территорий, а также их наглядного представления;

- использование материалов проекта для организации градостроительного и экологического мониторингов;

- создание картографического и семантического ядра многофункциональной территориальной ГИС.

Документы территориального планирования являются обязательными при выполнении функций органами государственной власти, органами по управлению земельными ресурсами.

Не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных и муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.